## Slide 1
NHÓM 9 KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
64.CNTT-2
TRACE CACHE

## Slide 2
THÀNH VIÊN NHÓM
Họ và tên | Lớp | MSSV
Trần Anh Khoa (Leader) | 64.CNTT-2 | 64131011
Nguyễn Trọng Thời | 64.CNTT-2 | 64132333
Trần Duy Khánh | 64.CNTT-2 | 64130994
Nguyễn Minh Hùng | 64.CNTT-2 | 64130776
Lê Trọng Tài | 64.CNTT-2 | 64132074

## Slide 3
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS

## Slide 4
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Trace là gì?
Trace, còn được gọi là chuỗi lệnh động, là một mục trong bộ nhớ đệm theo dõi. Nó có thể được đặc trưng bởi số lệnh tối đa và khối cơ bản tối đa. Dấu vết có thể bắt đầu tại bất kỳ lệnh động nào. Nhiều dấu vết có thể có cùng một hướng dẫn bắt đầu, tức là, cùng một bộ đếm chương trình khởi động (PC) và các hướng dẫn từ các khối cơ bản khác nhau tùy theo kết quả nhánh.
Thông tin chi tiết về các hoạt động của chương trình
Khả năng ghi lại các hoạt động của chương trình trong thời gian thực
Khả năng phân tích và sửa lỗi chương trình một cách hiệu quả
Sử dụng được với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau

## Slide 5
TRACE
Trace là gì?
Trace, còn được gọi là chuỗi lệnh động, là một mục trong bộ nhớ đệm theo dõi. Nó có thể được đặc trưng bởi số lệnh tối đa và khối cơ bản tối đa. Dấu vết có thể bắt đầu tại bất kỳ lệnh động nào. Nhiều dấu vết có thể có cùng một hướng dẫn bắt đầu, tức là, cùng một bộ đếm chương trình khởi động (PC) và các hướng dẫn từ các khối cơ bản khác nhau tùy theo kết quả nhánh.
Các đặc tính chính của Trace
Thông tin chi tiết về các hoạt động của chương trình
Khả năng ghi lại các hoạt động của chương trình trong thời gian thực
Khả năng phân tích và sửa lỗi chương trình một cách hiệu quả
Sử dụng được với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau
Trace hàm
Trace câu lệnh
Trace biến
Trace mạng
Trace thời gian

## Slide 6
Các loại Trace phổ biến
Thông tin chi tiết về các hoạt động của chương trình
Khả năng ghi lại các hoạt động của chương trình trong thời gian thực
Khả năng phân tích và sửa lỗi chương trình một cách hiệu quả
Sử dụng được với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau
Các đặc tính chính của Trace
Trace hàm
Trace câu lệnh
Trace biến
Trace mạng
Trace thời gian
PyCharm
Visual Studio Code
Pdb
PySnooper

## Slide 7
Các công cụ và phần mềm hỗ trợ Trace:
Thông tin chi tiết về các hoạt động của chương trình
Khả năng ghi lại các hoạt động của chương trình trong thời gian thực
Trace hàm
Trace câu lệnh
Trace biến
Trace mạng
Trace thời gian
Các loại Trace phổ biến
PyCharm
Visual Studio Code
Pdb
PySnooper
Trace thường chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
Trace đã được lấp đầy với số lượng hướng dẫn tối đa cho phép
Trace có khối cơ bản tối đa cho phép
Hướng dẫn trả lại
Nhánh gián tiếp

## Slide 8
PyCharm
Visual Studio Code
Pdb
PySnooper
Các công cụ và phần mềm hỗ trợ Trace:
Trace Structure
Trace thường chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
Trace đã được lấp đầy với số lượng hướng dẫn tối đa cho phép
Trace có khối cơ bản tối đa cho phép
Hướng dẫn trả lại
Nhánh gián tiếp
Một Trace duy nhất sẽ có thông tin sau:
Khởi động PC - PC của lệnh đầu tiên trong dấu vết
Cờ nhánh - ( khối cơ bản tối đa -1 ) dự đoán nhánh
Mặt nạ nhánh - số lượng nhánh trong dấu vết và liệu dấu vết có kết thúc trong nhánh hay không
Dấu vết rơi qua - PC tiếp theo nếu lệnh cuối cùng không được thực hiện nhánh hoặc không phải là nhánh

## Slide 9
Trace Structure
Trace thường chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
Trace đã được lấp đầy với số lượng hướng dẫn tối đa cho phép
Trace có khối cơ bản tối đa cho phép
Hướng dẫn trả lại
Nhánh gián tiếp
Một Trace duy nhất sẽ có thông tin sau:
Khởi động PC - PC của lệnh đầu tiên trong dấu vết
Cờ nhánh - ( khối cơ bản tối đa -1 ) dự đoán nhánh
Mặt nạ nhánh - số lượng nhánh trong dấu vết và liệu dấu vết có kết thúc trong nhánh hay không
Dấu vết rơi qua - PC tiếp theo nếu lệnh cuối cùng không được thực hiện nhánh hoặc không phải là nhánh
Trace chaining là một kỹ thuật được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất đọc dữ liệu bằng cách cho phép Trace Cache lấy thành phần chung giữa nhiều luồng thực thi và kết hợp chúng thành một Trace Cache lớn hơn. Trace chaining sử dụng một cơ chế gọi là hybrid chaining để phủ nhận các trường hợp mà các trace không thể được kết hợp trong cùng một Trace Cache. Nó phù hợp với hệ thống đa luồng, nơi nhiều luồng có thể chia sẻ các trace được lưu trữ trong Trace Cache.

## Slide 10
Trace Structure
Một Trace duy nhất sẽ có thông tin sau:
Khởi động PC - PC của lệnh đầu tiên trong dấu vết
Cờ nhánh - ( khối cơ bản tối đa -1 ) dự đoán nhánh
Mặt nạ nhánh - số lượng nhánh trong dấu vết và liệu dấu vết có kết thúc trong nhánh hay không
Dấu vết rơi qua - PC tiếp theo nếu lệnh cuối cùng không được thực hiện nhánh hoặc không phải là nhánh
Trace Chaining
Trace chaining là một kỹ thuật được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất đọc dữ liệu bằng cách cho phép Trace Cache lấy thành phần chung giữa nhiều luồng thực thi và kết hợp chúng thành một Trace Cache lớn hơn. Trace chaining sử dụng một cơ chế gọi là hybrid chaining để phủ nhận các trường hợp mà các trace không thể được kết hợp trong cùng một Trace Cache. Nó phù hợp với hệ thống đa luồng, nơi nhiều luồng có thể chia sẻ các trace được lưu trữ trong Trace Cache.
Trace chaining bao gồm trace cache và bộ nhớ cache. Trace cache lưu trữ các trace được sử dụng thường xuyên của các luồng thực thi, trong khi đó bộ nhớ cache là nơi các dữ liệu được lưu trữ tạm thời để truy cập nhanh chóng.
Tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên với sự cộng tác giữa trace cache và bộ nhớ cache
Cải thiện tính đa luồng, giúp các thread khác nhau sử dụng được các trace của nhau
Tuy nhiên, các trace phải được lưu trữ trong cache một cách liên tục để tránh pháp tuyến tính khi các trace không đủ liên tục với nhau.

## Slide 11
Trace Chaining
Trace chaining là một kỹ thuật được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất đọc dữ liệu bằng cách cho phép Trace Cache lấy thành phần chung giữa nhiều luồng thực thi và kết hợp chúng thành một Trace Cache lớn hơn. Trace chaining sử dụng một cơ chế gọi là hybrid chaining để phủ nhận các trường hợp mà các trace không thể được kết hợp trong cùng một Trace Cache. Nó phù hợp với hệ thống đa luồng, nơi nhiều luồng có thể chia sẻ các trace được lưu trữ trong Trace Cache.
Trace chaining bao gồm trace cache và bộ nhớ cache. Trace cache lưu trữ các trace được sử dụng thường xuyên của các luồng thực thi, trong khi đó bộ nhớ cache là nơi các dữ liệu được lưu trữ tạm thời để truy cập nhanh chóng.
Tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên với sự cộng tác giữa trace cache và bộ nhớ cache
Cải thiện tính đa luồng, giúp các thread khác nhau sử dụng được các trace của nhau
Tuy nhiên, các trace phải được lưu trữ trong cache một cách liên tục để tránh pháp tuyến tính khi các trace không đủ liên tục với nhau.
Trace chaining là một kỹ thuật được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất đọc dữ liệu. Trace chaining giúp nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính
Trace chaining có vai trò quan trọng trong tối ưu hiệu suất của hệ thống máy tính
Vì vậy, trace chaining được áp dụng rất nhiều trong các vi xử lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên của hệ thống.

## Slide 12
Trace Chaining
Trace chaining bao gồm trace cache và bộ nhớ cache. Trace cache lưu trữ các trace được sử dụng thường xuyên của các luồng thực thi, trong khi đó bộ nhớ cache là nơi các dữ liệu được lưu trữ tạm thời để truy cập nhanh chóng.
Tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên với sự cộng tác giữa trace cache và bộ nhớ cache
Cải thiện tính đa luồng, giúp các thread khác nhau sử dụng được các trace của nhau
Tuy nhiên, các trace phải được lưu trữ trong cache một cách liên tục để tránh pháp tuyến tính khi các trace không đủ liên tục với nhau.
Trace chaining là một kỹ thuật được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất đọc dữ liệu. Trace chaining giúp nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính
Trace chaining có vai trò quan trọng trong tối ưu hiệu suất của hệ thống máy tính
Vì vậy, trace chaining được áp dụng rất nhiều trong các vi xử lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên của hệ thống.
Các bước thực hiện Trace Chaining thường bao gồm:
Chạy chương trình và ghi lại dữ liệu về các trace được thực thi (trace logging).
Tạo ra một đoạn mã mới kết hợp các trace được thực hiện nhiều lần (trace stitching / chaining).
Thực thi đoạn mã mới để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu năng.

## Slide 13
Trace Chaining
Trace chaining là một kỹ thuật được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất đọc dữ liệu. Trace chaining giúp nâng cao hiệu suất của hệ thống máy tính
Trace chaining có vai trò quan trọng trong tối ưu hiệu suất của hệ thống máy tính
Vì vậy, trace chaining được áp dụng rất nhiều trong các vi xử lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên của hệ thống.
Các bước thực hiện Trace Chaining thường bao gồm:
Chạy chương trình và ghi lại dữ liệu về các trace được thực thi (trace logging).
Tạo ra một đoạn mã mới kết hợp các trace được thực hiện nhiều lần (trace stitching / chaining).
Thực thi đoạn mã mới để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu năng.
Các kĩ thuật tối ưu cho việc thực thi các chương trình máy tính.
Direct branch chaining ( Kết nối nhánh trực tiếp ).
Register-indirect jump chaining ( Kết nối nhảy gián tiếp thông qua thanh ghi ).

## Slide 14
Trace Chaining
Các kĩ thuật tối ưu cho việc thực thi các chương trình máy tính.
Direct branch chaining ( Kết nối nhánh trực tiếp ).
Register-indirect jump chaining ( Kết nối nhảy gián tiếp thông qua thanh ghi ).
Các bước thực hiện Trace Chaining thường bao gồm:
Chạy chương trình và ghi lại dữ liệu về các trace được thực thi (trace logging).
Tạo ra một đoạn mã mới kết hợp các trace được thực hiện nhiều lần (trace stitching / chaining).
Thực thi đoạn mã mới để đảm bảo tính đúng đắn và hiệu năng.
Trace chaining đã đóng góp rất nhiều vào việc tăng tốc độ xử lý và hiệu suất của hệ thống máy tính bằng cách tối đa hóa việc sử dụng các trace đã được tạo ra. Các thành tựu của trace chaining bao gồm: tăng tốc độ thực thi chương trình, giảm phải tải dữ liệu từ bộ nhớ ngoài vào bộ nhớ trong và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên, giúp tối ưu hoá việc sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu suất của hệ thống. Những thành tựu này đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cao hiệu suất và tăng tốc độ xử lý của hệ thống máy tính.

## Slide 15
Trace Chaining
Các kĩ thuật tối ưu cho việc thực thi các chương trình máy tính.
Direct branch chaining ( Kết nối nhánh trực tiếp ).
Register-indirect jump chaining ( Kết nối nhảy gián tiếp thông qua thanh ghi ).
Thành tựu của Trace Chaining
Trace chaining đã đóng góp rất nhiều vào việc tăng tốc độ xử lý và hiệu suất của hệ thống máy tính bằng cách tối đa hóa việc sử dụng các trace đã được tạo ra. Các thành tựu của trace chaining bao gồm: tăng tốc độ thực thi chương trình, giảm phải tải dữ liệu từ bộ nhớ ngoài vào bộ nhớ trong và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên, giúp tối ưu hoá việc sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu suất của hệ thống. Những thành tựu này đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cao hiệu suất và tăng tốc độ xử lý của hệ thống máy tính.
Trace mapping là việc sắp xếp các Trace (vết) theo thứ tự chúng được tạo để giảm xung đột và tạo ra khu vực không xung đột (CFA) cho các Trace phổ biến nhất. Kích thước của CFA ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán sắp xếp. Một CFA lớn hơn bảo vệ được nhiều Trace phổ biến hơn nhưng làm giảm không gian trong instruction cache (I-cache) và tăng lỗi xung đột giữa các Trace còn lại. Việc tăng kích thước CFA cần được cân bằng để đạt hiệu suất tốt nhất cho I-cache.

## Slide 16
Trace Chaining
Thành tựu của Trace Chaining
Trace chaining đã đóng góp rất nhiều vào việc tăng tốc độ xử lý và hiệu suất của hệ thống máy tính bằng cách tối đa hóa việc sử dụng các trace đã được tạo ra. Các thành tựu của trace chaining bao gồm: tăng tốc độ thực thi chương trình, giảm phải tải dữ liệu từ bộ nhớ ngoài vào bộ nhớ trong và tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên, giúp tối ưu hoá việc sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu suất của hệ thống. Những thành tựu này đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cao hiệu suất và tăng tốc độ xử lý của hệ thống máy tính.
Trace Mapping
Trace mapping là việc sắp xếp các Trace (vết) theo thứ tự chúng được tạo để giảm xung đột và tạo ra khu vực không xung đột (CFA) cho các Trace phổ biến nhất. Kích thước của CFA ảnh hưởng đến hiệu suất của thuật toán sắp xếp. Một CFA lớn hơn bảo vệ được nhiều Trace phổ biến hơn nhưng làm giảm không gian trong instruction cache (I-cache) và tăng lỗi xung đột giữa các Trace còn lại. Việc tăng kích thước CFA cần được cân bằng để đạt hiệu suất tốt nhất cho I-cache.

## Slide 17
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Hiểu về bộ nhớ cache dấu vết trong bộ vi xử lý
Bản trình bày này cung cấp tổng quan về bộ nhớ cache dấu vết, bộ đệm được sử dụng trong bộ vi xử lý để lưu trữ chuỗi các lệnh liên tiếp được thực thi trong một chương trình. Nó bao gồm khái niệm, cách hoạt động, cách phân loại và lịch sử phát triển của Trace Cache
Trace Cache là một bộ nhớ cache đặc biệt được sử dụng trong các bộ vi xử lý để lưu trữ các chuỗi các lệnh liên tiếp được thực thi trong chương trình.
Trace Cache sử dụng một kỹ thuật gọi là “tracing” để xác định các chuỗi lệnh liên tiếp và lưu trữ chúng trong bộ nhớ cache.

## Slide 18
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Hiểu về bộ nhớ cache dấu vết trong bộ vi xử lý
Bản trình bày này cung cấp tổng quan về bộ nhớ cache dấu vết, bộ đệm được sử dụng trong bộ vi xử lý để lưu trữ chuỗi các lệnh liên tiếp được thực thi trong một chương trình. Nó bao gồm khái niệm, cách hoạt động, cách phân loại và lịch sử phát triển của Trace Cache
Trace Cache là gì?
Trace Cache là một bộ nhớ cache đặc biệt được sử dụng trong các bộ vi xử lý để lưu trữ các chuỗi các lệnh liên tiếp được thực thi trong chương trình.
Trace Cache sử dụng một kỹ thuật gọi là “tracing” để xác định các chuỗi lệnh liên tiếp và lưu trữ chúng trong bộ nhớ cache.
Khi một chuỗi lệnh được thực thi, Trace Cache sẽ lưu trữ nó vào bộ nhớ cache để sử dụng lại trong tương lai nếu cần thiết.
Khi một chuỗi lệnh mới được thực thi, Trace Cache sẽ kiểm tra xem nó có trùng với một chuỗi lệnh đã được lưu trữ trong cache hay không.
Nếu có, nó sẽ sử dụng lại chuỗi lệnh đó từ cache thay vì truy cập bộ nhớ chính. Điều này giúp tăng tốc độ thực thi chương trình và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
 Trace Cache là một cấu trúc bộ nhớ cache đặc biệt được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất thực thi chương trình. Nó giúp giảm thời gian truy cập bộ nhớ và tăng tốc độ thực thi chương trình

## Slide 19
Trace Cache là gì?
Trace Cache là một bộ nhớ cache đặc biệt được sử dụng trong các bộ vi xử lý để lưu trữ các chuỗi các lệnh liên tiếp được thực thi trong chương trình.
Trace Cache sử dụng một kỹ thuật gọi là “tracing” để xác định các chuỗi lệnh liên tiếp và lưu trữ chúng trong bộ nhớ cache.
Khi một chuỗi lệnh được thực thi, Trace Cache sẽ lưu trữ nó vào bộ nhớ cache để sử dụng lại trong tương lai nếu cần thiết.
Khi một chuỗi lệnh mới được thực thi, Trace Cache sẽ kiểm tra xem nó có trùng với một chuỗi lệnh đã được lưu trữ trong cache hay không.
Nếu có, nó sẽ sử dụng lại chuỗi lệnh đó từ cache thay vì truy cập bộ nhớ chính. Điều này giúp tăng tốc độ thực thi chương trình và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
Cách hoạt động của bộ nhớ cache theo dõi
 Trace Cache là một cấu trúc bộ nhớ cache đặc biệt được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất thực thi chương trình. Nó giúp giảm thời gian truy cập bộ nhớ và tăng tốc độ thực thi chương trình
Software Trace Cache (STC) là Trace Cache thông thường được sử dụng trong nhiều bộ xử lý có kiến trúc RISC hoặc VLIW.
Hardware Trace Cache là sự tương tác giữa kỹ thuật phần mềm và phần cứng nhằm mục đích tăng hướng dẫn tìm nạp băng thông.

## Slide 20
Khi một chuỗi lệnh được thực thi, Trace Cache sẽ lưu trữ nó vào bộ nhớ cache để sử dụng lại trong tương lai nếu cần thiết.
Khi một chuỗi lệnh mới được thực thi, Trace Cache sẽ kiểm tra xem nó có trùng với một chuỗi lệnh đã được lưu trữ trong cache hay không.
Nếu có, nó sẽ sử dụng lại chuỗi lệnh đó từ cache thay vì truy cập bộ nhớ chính. Điều này giúp tăng tốc độ thực thi chương trình và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
Cách hoạt động của bộ nhớ cache theo dõi
 Trace Cache là một cấu trúc bộ nhớ cache đặc biệt được sử dụng trong vi xử lý để tăng hiệu suất thực thi chương trình. Nó giúp giảm thời gian truy cập bộ nhớ và tăng tốc độ thực thi chương trình
Phân loại bộ nhớ cache theo dõi
Software Trace Cache (STC) là Trace Cache thông thường được sử dụng trong nhiều bộ xử lý có kiến trúc RISC hoặc VLIW.
Hardware Trace Cache là sự tương tác giữa kỹ thuật phần mềm và phần cứng nhằm mục đích tăng hướng dẫn tìm nạp băng thông.
Software Trace Cache (STC)
Sơ đồ Software Trace Cache

## Slide 21
Phân loại bộ nhớ cache theo dõi
Software Trace Cache (STC) là Trace Cache thông thường được sử dụng trong nhiều bộ xử lý có kiến trúc RISC hoặc VLIW.
Hardware Trace Cache là sự tương tác giữa kỹ thuật phần mềm và phần cứng nhằm mục đích tăng hướng dẫn tìm nạp băng thông.
Software Trace Cache (STC)
Sơ đồ Software Trace Cache
Hardware Trace Cache (HTC)
Sơ đồ Hardware Trace Cache

## Slide 22
Hardware Trace Cache (HTC)
Sơ đồ Hardware Trace Cache
Software Trace Cache (STC)
Sơ đồ Software trace cache
Lịch sử:
Trace Cache được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2000 bởi Intel trong bộ vi xử lý Pentium 4.
Nó đã được sử dụng trong các bộ vi xử lý của Intel và AMD, và đã trở thành một phần quan trọng của kiến trúc bộ nhớ cache hiện đại.
Công dụng:
Trace Cache đã được sử dụng để tăng tốc độ thực thi chương trình và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
Nó đã được sử dụng trong các ứng dụng như máy tính để bàn, máy chủ, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác.
Kết hợp với công nghệ khác:
Trong các bộ vi xử lý hiện đại, Trace Cache đã được kết hợp với các công nghệ khác như bộ nhớ cache cấp 2 và bộ nhớ cache cấp 3 để tăng hiệu suất và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
Trace Cache cũng đã được sử dụng trong các bộ vi xử lý đa nhân để tăng hiệu suất và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

## Slide 23
Hardware Trace Cache (HTC)
Sơ đồ Hardware Trace Cache
Lịch sử của Trace Cache
Lịch sử:
Trace Cache được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2000 bởi Intel trong bộ vi xử lý Pentium 4.
Nó đã được sử dụng trong các bộ vi xử lý của Intel và AMD, và đã trở thành một phần quan trọng của kiến trúc bộ nhớ cache hiện đại.
Công dụng:
Trace Cache đã được sử dụng để tăng tốc độ thực thi chương trình và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
Nó đã được sử dụng trong các ứng dụng như máy tính để bàn, máy chủ, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác.
Kết hợp với công nghệ khác:
Trong các bộ vi xử lý hiện đại, Trace Cache đã được kết hợp với các công nghệ khác như bộ nhớ cache cấp 2 và bộ nhớ cache cấp 3 để tăng hiệu suất và giảm thời gian truy cập bộ nhớ chính.
Trace Cache cũng đã được sử dụng trong các bộ vi xử lý đa nhân để tăng hiệu suất và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

## Slide 24
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Trace Cache là một thành phần quan trọng trong kiến ​​trúc bộ vi xử lý (CPU) hiện đại. Thiết kế của Trace Cache bao gồm một bộ đệm lịch sử các lệnh mà CPU đang thực thi, giúp tăng tốc độ và độ chính xác của CPU.

## Slide 25
TRACE CACHE DESIGN
Trace Cache là một thành phần quan trọng trong kiến ​​trúc bộ vi xử lý (CPU) hiện đại. Thiết kế của Trace Cache bao gồm một bộ đệm lịch sử các lệnh mà CPU đang thực thi, giúp tăng tốc độ và độ chính xác của CPU.
Tag ở đây có tác dụng xác định địa chỉ bắt đầu của vết, tức là các bit bậc cao hơn của địa chỉ cho chỉ dẫn đầu tiên của vết.
Branch Flags là một bit duy nhất cho mỗi nhánh trong vết để cho biết có hay không nhánh đã được thực hiện hoặc không được thực hiện.
Branch Mask: Cần có một số trạng thái để chỉ ra số lượng nhánh trong dấu vết và điều này cần Branch Mask quyết định. Thông tin này được cả bộ đệm theo dõi sử dụng để xác định có bao nhiêu cờ nhánh cần kiểm tra và bởi bộ dự đoán nhánh để cập nhật.

## Slide 26
Tag ở đây có tác dụng xác định địa chỉ bắt đầu của vết, tức là các bit bậc cao hơn của địa chỉ cho chỉ dẫn đầu tiên của vết.
Branch Flags là một bit duy nhất cho mỗi nhánh trong vết để cho biết có hay không nhánh đã được thực hiện hoặc không được thực hiện.
Branch Mask: Cần có một số trạng thái để chỉ ra số lượng nhánh trong dấu vết và điều này cần Branch Mask quyết định. Thông tin này được cả bộ đệm theo dõi sử dụng để xác định có bao nhiêu cờ nhánh cần kiểm tra và bởi bộ dự đoán nhánh để cập nhật.
Phần Control Information lại bao gồm Control Logic và địa chỉ của ô nhớ sẽ được tìm nạp tiếp theo hay còn gọi là Next Fetch Address
Trong phần Control Logic, Trace Cache sẽ nhận địa chỉ tìm nạp và thông qua tag, branch flags, branch mask để biết được trace hit hay là trace miss. Nếu là trace miss thì trace cache này phải đợi. Còn là trace hit thì sẽ chuyển đến Fetch Address tiếp theo.

## Slide 27
Tag ở đây có tác dụng xác định địa chỉ bắt đầu của vết, tức là các bit bậc cao hơn của địa chỉ cho chỉ dẫn đầu tiên của vết.
Branch Flags là một bit duy nhất cho mỗi nhánh trong vết để cho biết có hay không nhánh đã được thực hiện hoặc không được thực hiện.
Phần Control Information lại bao gồm Control Logic và địa chỉ của ô nhớ sẽ được tìm nạp tiếp theo hay còn gọi là Next Fetch Address
Trong phần Control Logic, Trace Cache sẽ nhận địa chỉ tìm nạp và thông qua tag, branch flags, branch mask để biết được trace hit hay là trace miss. Nếu là trace miss thì trace cache này phải đợi. Còn là trace hit thì sẽ chuyển đến Fetch Address tiếp theo.
Target Address sẽ là địa chỉ tìm nạp tiếp theo nếu lệnh cuối cùng là một nhánh và được dự đoán là đã thực hiện.
Fall-through Address sẽ là địa chỉ tìm nạp tiếp theo nếu lệnh cuối cùng của vết là một nhánh và được dự đoán là không được thực hiện.
Instruction cache được tạo ra bởi Line-Fill Buffer / Logic hay còn gọi là bộ đệm điền dòng hoặc logic điền dòng.
Target Address sẽ là địa chỉ tìm nạp tiếp theo nếu lệnh cuối cùng là một nhánh và được dự đoán là đã thực hiện.
Fall-through Address sẽ là địa chỉ tìm nạp tiếp theo nếu lệnh cuối cùng của vết là một nhánh và được dự đoán là không được thực hiện.
Instruction cache được tạo ra bởi Line-Fill Buffer / Logic hay còn gọi là bộ đệm điền dòng hoặc logic điền dòng.

## Slide 28
TRACE
TRACE CACHE MECHANISM
Fetch mechanism (cơ chế tìm nạp,) là một kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ cache trên bộ xử lý để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong bộ xử lý của các máy tính có kiến trúc x86.
Tag ở đây có tác dụng xác định địa chỉ bắt đầu của vết, tức là các bit bậc cao hơn của địa chỉ cho chỉ dẫn đầu tiên của vết.
Branch Flags là một bit duy nhất cho mỗi nhánh trong vết để cho biết có hay không nhánh đã được thực hiện hoặc không được thực hiện.
Branch Mask: Cần có một số trạng thái để chỉ ra số lượng nhánh trong dấu vết và điều này cần Branch Mask quyết định. Thông tin này được cả bộ đệm theo dõi sử dụng để xác định có bao nhiêu cờ nhánh cần kiểm tra và bởi bộ dự đoán nhánh để cập nhật.
Target Address sẽ là địa chỉ tìm nạp tiếp theo nếu lệnh cuối cùng là một nhánh và được dự đoán là đã thực hiện.
Fall-through Address sẽ là địa chỉ tìm nạp tiếp theo nếu lệnh cuối cùng của vết là một nhánh và được dự đoán là không được thực hiện.
Instruction cache được tạo ra bởi Line-Fill Buffer / Logic hay còn gọi là bộ đệm điền dòng hoặc logic điền dòng.
Bộ đệm điền dòng được sử dụng để chốt các khối cơ bản lại với nhau để tạo thành các vết được ghi vào trace cache. Các khối cơ bản được chốt từng cái một vào bộ đệm điền khi tiến hành tìm nạp lệnh. Logic điền (Fill logic) sẽ hợp nhất từng khối cơ bản mới với các hướng dẫn đã có trong bộ đệm điền vào dòng. Quá trình điền hoàn tất khi đạt được độ dài vết tối đa n hoặc số lượng nhánh tối đa trong vết m.

## Slide 29
Phần Control Information lại bao gồm Control Logic và địa chỉ của ô nhớ sẽ được tìm nạp tiếp theo hay còn gọi là Next Fetch Address
Trong phần Control Logic, Trace Cache sẽ nhận địa chỉ tìm nạp và thông qua tag, branch flags, branch mask để biết được trace hit hay là trace miss. Nếu là trace miss thì trace cache này phải đợi. Còn là trace hit thì sẽ chuyển đến Fetch Address tiếp theo.
Bộ đệm điền dòng được sử dụng để chốt các khối cơ bản lại với nhau để tạo thành các vết được ghi vào trace cache. Các khối cơ bản được chốt từng cái một vào bộ đệm điền khi tiến hành tìm nạp lệnh. Logic điền (Fill logic) sẽ hợp nhất từng khối cơ bản mới với các hướng dẫn đã có trong bộ đệm điền vào dòng. Quá trình điền hoàn tất khi đạt được độ dài vết tối đa n hoặc số lượng nhánh tối đa trong vết m.

## Slide 30
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Fetch mechanism (cơ chế tìm nạp,) là một kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ cache trên bộ xử lý để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong bộ xử lý của các máy tính có kiến trúc x86.

## Slide 31
TRACE
TRACE CACHE MECHANISM
Fetch mechanism (cơ chế tìm nạp,) là một kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ cache trên bộ xử lý để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong bộ xử lý của các máy tính có kiến trúc x86.

## Slide 32
TRACE
TRACE CACHE MECHANISM
Fetch mechanism (cơ chế tìm nạp,) là một kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ cache trên bộ xử lý để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong bộ xử lý của các máy tính có kiến trúc x86.
Trace Cache được truy cập song song với Trace Instruction dựa trên địa chỉ tìm nạp
Công cụ dự đoán nhiều nhánh  tạo ra các kết quả nhánh cho một vài nhánh tiếp theo trong khi các bộ đệm đang được truy cập.
Hit  Trace đọc từ Trace Cache  Instruction Issue Buffers
Miss  Quá trình tìm nạp lệnh thông thường từ IC
Điều kiện hit: Fetch Address == Trace tag
Hoặc Branch Prediction == Branch direction của Trace

## Slide 33
TRACE
TRACE CACHE MECHANISM
Fetch mechanism (cơ chế tìm nạp,) là một kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ cache trên bộ xử lý để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong bộ xử lý của các máy tính có kiến trúc x86.
Trace Cache được truy cập song song với Trace Instruction dựa trên địa chỉ tìm nạp
Công cụ dự đoán nhiều nhánh  tạo ra các kết quả nhánh cho một vài nhánh tiếp theo trong khi các bộ đệm đang được truy cập.
Hit  Trace đọc từ Trace Cache  Instruction Issue Buffers
Miss  Quá trình tìm nạp lệnh thông thường từ IC
Điều kiện hit: Fetch Address == Trace tag
Hoặc Branch Prediction == Branch direction của Trace
Giảm thiểu số lượng truy cập vào bộ nhớ chính, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ thực thi lệnh
Tăng khả năng dự đoán nhánh bằng cách lưu trữ các instruction đã được thực thi trước đó trong các đoạn mã có cấu trúc tương tự
Nó yêu cầu một lượng bộ nhớ đáng kể để lưu trữ các chuỗi lệnh  Ảnh hưởng đến kích thước của bộ nhớ cache, tăng chi phí sản xuất
Trace Cache có thể không hiệu quả khi các chuỗi lệnh không liên tục hoặc khi các lệnh được thực thi theo một cách không đồng nhất

## Slide 34
TRACE
TRACE CACHE MECHANISM
Fetch mechanism (cơ chế tìm nạp,) là một kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ cache trên bộ xử lý để cải thiện hiệu suất của hệ thống. Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng trong bộ xử lý của các máy tính có kiến trúc x86.
Công cụ dự đoán nhiều nhánh  tạo ra các kết quả nhánh cho một vài nhánh tiếp theo trong khi các bộ đệm đang được truy cập.
Hit  Trace đọc từ Trace Cache  Instruction Issue Buffers
Miss  Quá trình tìm nạp lệnh thông thường từ IC
Điều kiện hit: Fetch Address == Trace tag
Hoặc Branch Prediction == Branch direction của Trace
Giảm thiểu số lượng truy cập vào bộ nhớ chính, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ thực thi lệnh
Tăng khả năng dự đoán nhánh bằng cách lưu trữ các instruction đã được thực thi trước đó trong các đoạn mã có cấu trúc tương tự
Nó yêu cầu một lượng bộ nhớ đáng kể để lưu trữ các chuỗi lệnh  Ảnh hưởng đến kích thước của bộ nhớ cache, tăng chi phí sản xuất
Trace Cache có thể không hiệu quả khi các chuỗi lệnh không liên tục hoặc khi các lệnh được thực thi theo một cách không đồng nhất
Trace Cache được truy cập song song với Trace Instruction dựa trên địa chỉ tìm nạp

## Slide 35
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Hit: trạng thái dữ liệu được yêu cầu, được xử lý bởi một thành phần hoặc một ứng dụng được tìm thấy trong bộ nhớ cache
Miss: trạng thái nơi dữ liệu được yêu cầu xử lý bởi một thành phần hoặc ứng dụng không được tìm thấy trong bộ nhớ cache
Hit  một trace line sẽ được cung cấp cho đơn vị tìm nạp.Trace Cache tiếp tục cung cấp nguồn cho đơn vị tìm nạp cho đến khi trace line kết thúc hoặc cho đến khi có dự đoán sai trong đường dẫn.
Các trace line được lưu trữ trong Trace Cache dựa trên PC của lệnh đầu tiên trong Trace và một tập hợp các dự đoán rẽ nhánh
 Điều này cho phép lưu trữ các trace line khác nhau bắt đầu trên cùng một địa chỉ, mỗi line đại diện cho các kết quả nhánh khác nhau.
Miss  một dấu vết mới sẽ bắt đầu được xây dựng.

## Slide 36
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
Hit: trạng thái dữ liệu được yêu cầu, được xử lý bởi một thành phần hoặc một ứng dụng được tìm thấy trong bộ nhớ cache
Miss: trạng thái nơi dữ liệu được yêu cầu xử lý bởi một thành phần hoặc ứng dụng không được tìm thấy trong bộ nhớ cache
Hit  một trace line sẽ được cung cấp cho đơn vị tìm nạp.Trace Cache tiếp tục cung cấp nguồn cho đơn vị tìm nạp cho đến khi trace line kết thúc hoặc cho đến khi có dự đoán sai trong đường dẫn.
Các trace line được lưu trữ trong Trace Cache dựa trên PC của lệnh đầu tiên trong Trace và một tập hợp các dự đoán rẽ nhánh
 Điều này cho phép lưu trữ các trace line khác nhau bắt đầu trên cùng một địa chỉ, mỗi line đại diện cho các kết quả nhánh khác nhau.
Miss  một dấu vết mới sẽ bắt đầu được xây dựng.
Cải thiện hiệu suất của hệ thống máy tính
 Khi CPU cần truy cập dữ liệu hoặc hướng dẫn, nó trước tiên kiểm tra xem chúng đã được lưu trữ trong cache hay chưa.

## Slide 37
Hit  một trace line sẽ được cung cấp cho đơn vị tìm nạp.Trace Cache tiếp tục cung cấp nguồn cho đơn vị tìm nạp cho đến khi trace line kết thúc hoặc cho đến khi có dự đoán sai trong đường dẫn.
Các trace line được lưu trữ trong Trace Cache dựa trên PC của lệnh đầu tiên trong Trace và một tập hợp các dự đoán rẽ nhánh
 Điều này cho phép lưu trữ các trace line khác nhau bắt đầu trên cùng một địa chỉ, mỗi line đại diện cho các kết quả nhánh khác nhau.
Miss  một dấu vết mới sẽ bắt đầu được xây dựng.
Cải thiện hiệu suất của hệ thống máy tính
 Khi CPU cần truy cập dữ liệu hoặc hướng dẫn, nó trước tiên kiểm tra xem chúng đã được lưu trữ trong cache hay chưa.
Tăng kích thước của Trace Cache để cải thiện khả năng lưu trữ các trace của chương trình
Sử dụng các kỹ thuật dự đoán nhánh để giảm thiểu Trace Cache Miss
Tối ưu hoá cơ chế kiểm tra dữ liệu tại Trace Cache Hit để giảm thiểu lỗi cache và tăng tốc độ xử lý

## Slide 38
Cải thiện hiệu suất của hệ thống máy tính
 Khi CPU cần truy cập dữ liệu hoặc hướng dẫn, nó trước tiên kiểm tra xem chúng đã được lưu trữ trong cache hay chưa.
Tăng kích thước của Trace Cache để cải thiện khả năng lưu trữ các trace của chương trình
Sử dụng các kỹ thuật dự đoán nhánh để giảm thiểu Trace Cache Miss
Tối ưu hoá cơ chế kiểm tra dữ liệu tại Trace Cache Hit để giảm thiểu lỗi cache và tăng tốc độ xử lý

## Slide 39
TRACE
TRACE CACHE
TRACE CACHE DESIGN
TRACE CACHE MECHANISM
TRACE CACHE HIT & MISS LOGIC
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Giảm thiểu số lượng truy cập vào bộ nhớ chính
Tăng hiệu suất của các vi xử lý Superscalar hoặc VLIW
Giảm độ trễ
Tăng khả năng dự đoán nhánh
Giảm chi phí sản xuất
Tăng hiệu suất của các ứng dụng đa luồng
Giảm độ trễ khi thực thi lệnh nhảy
Tăng hiệu suất của các ứng dụng có tính chất lặp lại cao
Tăng khả năng tùy chỉnh

## Slide 40
ADVANTAGES & DRAWBACKS
Giảm thiểu số lượng truy cập vào bộ nhớ chính
Tăng hiệu suất của các vi xử lý Superscalar hoặc VLIW
Giảm độ trễ
Tăng khả năng dự đoán nhánh
Giảm chi phí sản xuất
Tăng hiệu suất của các ứng dụng đa luồng
Giảm độ trễ khi thực thi lệnh nhảy
Tăng hiệu suất của các ứng dụng có tính chất lặp lại cao
Tăng khả năng tùy chỉnh
Mặt lợi
Sử dụng nhiều bộ nhớ cache
Thời gian truy xuất chậm
Khó khăn trong việc tối ưu hoá
Không hiệu quả đối với các chương trình không có cấu trúc lặp lại
Tăng độ phức tạp của hệ thống
Khó điều chỉnh và tối ưu

## Slide 41
Giảm thiểu số lượng truy cập vào bộ nhớ chính
Tăng hiệu suất của các vi xử lý Superscalar hoặc VLIW
Giảm độ trễ
Tăng khả năng dự đoán nhánh
Giảm chi phí sản xuất
Tăng hiệu suất của các ứng dụng đa luồng
Giảm độ trễ khi thực thi lệnh nhảy
Tăng hiệu suất của các ứng dụng có tính chất lặp lại cao
Tăng khả năng tùy chỉnh
Mặt lợi
Sử dụng nhiều bộ nhớ cache
Thời gian truy xuất chậm
Khó khăn trong việc tối ưu hoá
Không hiệu quả đối với các chương trình không có cấu trúc lặp lại
Tăng độ phức tạp của hệ thống
Khó điều chỉnh và tối ưu
Mặt hại
Nhìn chung, mặc dù Trace Cache có nhiều lợi ích trong việc cải thiện hiệu suất của bộ xử lý, nhưng cũng có một số mặt hạn chế cần được xem xét khi sử dụng. Việc lựa chọn sử dụng Trace Cache hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

## Slide 42
Sử dụng nhiều bộ nhớ cache
Thời gian truy xuất chậm
Khó khăn trong việc tối ưu hoá
Không hiệu quả đối với các chương trình không có cấu trúc lặp lại
Tăng độ phức tạp của hệ thống
Khó điều chỉnh và tối ưu
Mặt hại
KẾT LUẬN:
Nhìn chung, mặc dù Trace Cache có nhiều lợi ích trong việc cải thiện hiệu suất của bộ xử lý, nhưng cũng có một số mặt hạn chế cần được xem xét khi sử dụng. Việc lựa chọn sử dụng Trace Cache hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

## Slide 43
KẾT LUẬN:
Nhìn chung, mặc dù Trace Cache có nhiều lợi ích trong việc cải thiện hiệu suất của bộ xử lý, nhưng cũng có một số mặt hạn chế cần được xem xét khi sử dụng. Việc lựa chọn sử dụng Trace Cache hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
BÀI BÁO CÁO CỦA BỌN EM ĐẾN
ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CẢM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE